MZK DT-01/2017                                                             Załącznik Nr 2 do Umowy

Nr……………../2017 zawartej w dniu…………..2017 roku

pomiędzy

Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Białej Podlaskiej Sp .z o.o. ul. Brzegowa 2

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Instrukcja

odbioru i rozliczenia paliwa                                                                              przy realizacji dostaw transportem samochodowym

do magazynu stacji paliw MZK– Biała Podlaska Sp. z o. o.

- Procedura rozładunkowa.

Do przyjmowania dostawy paliwa upoważniony jest pracownik (magazynier) stacji paliw w obecności kierowcy autocysterny. Przyjmujący dostawę zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

  - sprawdzić plomby w komorze autocysterny;

  - sprawdzić prawidłowość dostarczonego przez kierowcę autocysterny dowodu wydania paliwa do autocysterny, w którym winny być podane m.in.:

    - nazwa jednostki wydającej,

    - numer dowodu wydania,

    - dokładna nazwa dostarczonego produktu,

    - ilość w temperaturze nalewu,

    - gęstość w temperaturze nalewu,

    - ilość w temperaturze 150C,

    - gęstość w temperaturze 150C,

    - numer załączonego świadectwa jakości.

- sprawdzić prawidłowość dostarczonego przez kierowcę autocysterny świadectwa jakości paliwa, w którym winny być podane m.in.:

- nazwa wystawiającego,

- data wystawienia,

- numer,

- określenie produktu badanego,

- nazwa jednostki badawczej,

- wyniki badań w zakresie podanym w tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji,

- orzeczenie, że produkt spełnia wymagania jakościowe Polskiej Normy, odpowiednio do rodzaju paliwa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji,

  - potwierdzenie przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, jeżeli dokument jest kopią

Zastrzeżenia do prawidłowości dokumentów są podstawą do złożenia reklamacji i odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa;

    - pobrać próbkę przyjmowanego paliwa z każdej komory autocysterny zawierającej dostarczone paliwo i dokonać wzrokowej oceny jego jakości poprzez sprawdzenie czy jest  klarowne, bez zawiesin i osadów, ciał stałych lub wody – obecność zanieczyszczeń stałych lub wody jest podstawą do złożenia reklamacji jakości i odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa;

    - zmierzyć gęstość i temperaturę próbki;

    - przelać próbkę do butelki o objętości 1 litra, szczelnie zamknąć i zabezpieczyć plombą w sposób uniemożliwiający dostęp do próbki bez widocznego naruszenia – pobrane próbki Zamawiający przechowuje w chłodnym i zaciemnionym miejscu przez dwie kolejne dostawy paliwa;

    - określić gęstość pobranej próbki w temperaturze 150C i porównać z deklarowaną w świadectwie jakości gęstością w temperaturze 15OC – różnica większa niż ±3 kg/m3 jest podstawą do złożenia reklamacji jakości i odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa;

    - przed rozładunkiem należy za pomocą urządzeń pomiarowych stacji paliw, dokonać pomiaru objętości i temperatury paliwa znajdującego się w zbiorniku stacji paliw oraz ustalić dokładną, maksymalnie możliwą ilość do nalania;

    - przyjmujący paliwo odpowiada za wydanie zgody na rozładunek paliwa i jednoznaczne wskazanie rurociągów spustowych do których kierowca ma rozładować dostawę;

    - w przypadku paliwa nie budzącego zastrzeżeń przystąpi się do spuszczania paliwa z autocysterny do zbiornika stacji paliw;

    - kierowca autocysterny podłącza i dokręca wąż spustowy do komory autocysterny oraz podłącza wąż do rury spustowej zbiornika, do którego ma być rozładowane paliwo;

    - podczas rozładunku autocysterny należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp i ppoż. w transporcie samochodowym przy przewozie materiałów niebezpiecznych 3 klasy ADR oraz na stacji paliw;

    - w trakcie rozładunku autocysterny prowadzący stację paliw powinien wstrzymać sprzedaż paliwa ze zbiornika, do którego następuje rozładunek od momentu pomiaru przed rozładunkiem do czasu zakończenia pomiaru w zbiorniku po rozładunku autocysterny;

    - bezwzględnym obowiązkiem pracownika stacji paliw i kierowcy autocysterny jest dokonanie pomiarów temperatury i objętości paliwa w zbiornikach magazynowych przed rozładunkiem i po rozładunku;

    - kierowca autocysterny ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości po stronie autocysterny oraz za rozładunek paliwa bez sprawdzenia i uzyskania zgody przyjmujących paliwo.

- Ustalanie ilości dostarczonego paliwa i potwierdzenie odbioru.

- Po rozładunku autocysterny należy dokonać pomiarów objętości i temperatury paliwa w zbiorniku stacji paliw – pomiary winny być dokonane po upływie niezbędnego czasu dla ustabilizowania się lustra cieczy w zbiorniku (po minimum 10 minutach od zakończenia rozładunku).

- W oparciu o pomiary dokonywane w zbiorniku stacji paliw przed i po rozładunku przyjmujący przy udziale kierowcy autocysterny ustalają objętość przyjętego paliwa w temperaturze rzeczywistej.

- Pracownik stacji paliw wypełnia formularz „Protokół z przyjęcia dostawy paliwa do Stacji Paliw” – wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

- Potwierdzenie odbioru paliwa następuje przez złożenie podpisów przyjmującego i kierowcy autocysterny na „Protokole z przyjęcia dostawy paliwa do Stacji Paliw”.

- W przypadku złożenia reklamacji z powodów wymienionych w rozdziale I niniejszej Instrukcji, pracownik stacji paliw wypełnia formularz „Protokół z przyjęcia dostawy paliwa do Stacji Paliw”, wskazując jednoznacznie powód nie wydania zgody na rozładunek. Kierowca autocysterny ma obowiązek podpisania „Protokołu”, może jednak wnieść zastrzeżenie do reklamacji w pozycji „Uwagi” lub na odwrocie formularza.

- „Protokół z przyjęcia dostawy paliwa do Stacji Paliw” sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Rozliczenie dostawy z kompensacją objętości do temperatury 15OC.

Aby dokonać kompensacji objętości przyjętego do magazynu paliwa do temperatury 15OC należy wykonać następujące czynności:

      - znając gęstość i temperaturę paliwa w autocysternie, ustalić jego gęstość w temperaturze 15OC korzystając z „Tabeli gęstości w temperaturze 15OC”;

      - przyjąć do dalszych obliczeń, że gęstość paliwa w temperaturze 15OC w zbiorniku stacji paliw przed i po rozładunku jest równa gęstości w autocysternie;

      - znając temperaturę paliwa w zbiorniku stacji paliw przed rozładunkiem i przyjętą gęstość w temperaturze 15OC, ustalić Współczynnik Korekcji Objętości korzystając z „Tabeli współczynników korekcyjnych objętości ”;

      - znając objętość paliwa w zbiorniku stacji paliw przed rozładunkiem i Współczynnik Korekcji Objętości, obliczyć objętość w temperaturze 15OC paliwa znajdującego się w zbiorniku stacji paliw przed rozładunkiem;

      - znając temperaturę paliwa w zbiorniku stacji paliw po rozładunku i przyjętą gęstość w temperaturze 15OC, ustalić Współczynnik Korekcji Objętości korzystając z „Tabeli współczynników korekcyjnych objętości ”;

      - znając objętość paliwa w zbiorniku stacji paliw po rozładunku i Współczynnik Korekcji Objętości, obliczyć objętość w temperaturze 15OC paliwa znajdującego się w zbiorniku stacji paliw po rozładunku;

      - porównując obliczone objętości paliwa w temperaturze 15OC przed i po rozładunku paliwa z dostawy do zbiornika stacji paliw, otrzymamy wielkość dostawy w litrach w temperaturze 15OC.

Do wykonania powyższych obliczeń Zamawiający wykorzysta wskazania elektronicznych urządzeń pomiarowych.

Rozliczenie dostawy należy wykonać na formularzu „Protokół rozliczenia dostawy paliwa” – wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.